| ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU |
| --- |
| 1.1. | Identifikacijska oznaka proizvoda |
|  | Trgovačko ime: | PESTRIX ŽITNI MAMAC PRO |
|  | Kemijsko ime: | - |
|  | Kataloški broj: | - |
|  | UFI broj: | J830-30WC-900F-JHPW |
|  | Oblik: | - |
| 1.2. | Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju |
|  | Uporaba: | Vrsta biocidnog proizvoda 14:Rodenticid Gotov mamac spreman za primjenu.Samo za profesionalnu uporabu |
|  | Namjene koje se ne preporučuju: | Nisu identificirane specifične namjene koje se ne preporučuju |
|  | Razlog za nekorištenje: | - |
| 1.3. | Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list |
|  | Naziv tvrtke: | PelGar International Limited |
|  | Adresa: | Unit 13 Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK |
|  | Telefon: | +44 (0) 1420 80744 |
|  | e-mail: | sds@pelgar.co.uk |
|  | Nacionalni kontakt: | Pestrid d.o.o.,Š.Petefija 109,31327 Bilje |
|  | Telefon: | 00-385-31-750-166 |
|  | Faks: | 00-385-31-750-166 |
|  | e-mail odgovorne osobe | dalia.dolcic@pestrid.hr ;gsm:00-385-98-645-168 |
| 1.4. | Broj telefona za izvanredna stanja |
|  | Broj telefona službe za izvanredna stanja: | 112 |
|  | Broj telefona za medicinske informacije: | 01-23-48-342 - Centar za kontrolu otrovanja |
|  | Ostali podaci: | - |
| ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| 2.1. | Razvrstavanje tvari ili smjese |
| 2.1.1. | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) |
|  | Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: | Oznaka upozorenja*: |
|  | Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje, 2. kategorija opasnosti | H373 |
|  | Preosjetljivost kože -1.kategorija opasnosti | H317 |
| 2.1.2. | Dodatne obavijesti |
|  | - |
| *Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16. |
| 2.2. | Elementi označivanja |
|  | Identifikacija proizvoda: | PESTRIX ŽITNI MAMAC PRO |
|  | Identifikacijski broj: | - |
|  | Broj autorizacije: | Klasa:UP/I-543-04-3-1/3-20-2 URBROJ:534-04-3-1/3-20-2 |
|  | Piktogrami: |  |
|  | Oznaka opasnosti: | Upozorenje |
|  | Oznake upozorenja: | H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži H373 Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti |
|  | Oznake obavijesti: | P405 Skladištiti pod ključem P272 Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora P280 Nositi zaštitne rukavice P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM :oprati velikom količinom vode P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika P321 Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi antidot na ovoj naljepnici) P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika P362+P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu P102 Čuvati izvan dohvata djece P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu P260 Ne udisati prašinu P501 Odložiti sadržaj/spremnik predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš |
|  | Dodatni podaci o opasnostima: | Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Najrelevantnije oznake obavijesti nalaze se na etiketi proizvoda. Dodatne oznake obavijesti implementirane su u STL samo za informaciju ​ |
| 2.3. Ostale opasnosti |  |
| Ne sadrži nijednu PBT i vPvB tvari ≥ 0,1 % procijenjeno u skladu s uredbom REACH, Prilogom XIII. Smjesa ne sadrži nijednu tvar na popisu sastavljenom u skladu s člankom 59(1) uredbe REACH koja se odnosi na svojstva endokrine disrupcije, ili nije identificirana da ima svojstva endokrine disrupcije sukladno kriterijima zadanima u Odredbi Vijeća (EU) 2017/2100 ili (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 % masenog udjela. |  |
| ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA |
| 3.1.Tvari |
| Nije primjenjivo |
| 4.2.Smjese |
| Proizvod je smjesa |
| CAS/ EC/ Indeksni broj | Broj registracije po REACH-u | % mase | Ime | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) |
| 57-55-6 200-338-0 - | 01-2119456809-23 | ≥1 - <5 % | propilen glikol propan-1,2-diol | nije razvrstano |
| 2634-33-5/ 220-120-9/ 613-088-00-6 | - | < 1% | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2- benzizotiazolin-3-on | Ak.toks.4 H302 Nadraž. koža 2 H315 Ozlj. oka 1 H318 Derm. senz. 1 H317 Ak.toks.vod.okol. 1 H400 Kron.toks.vod.okol. 1 H410 Specifične granične koncentracije: Derm. senz.1;H317 C ≥ 0,05 % |
| 56073-10-0/ 259-980-5/ 607-172-00-1 | - | 0.0025% | brodifakum (ISO) 4-hidroksi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)- 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin; | Repr.1A H360D Ak.toks.1 H330 Ak.toks.1 H310 Ak.toks.1 H300 TCOP 1 H372 (krv) Ak.toks.vod. okol.1 H400 (M=10) Kron.toks.vod.okol.1 H410 (M=10) Specifične granične koncentracije: Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,003% TCOP 1; H372: C ≥ 0,02% TCOP 2; H373; 0,002% ≤ C < 0,02% |
| 26530-20-1/ 247-761-7 613-112-00-5 | - | < 1% | oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] | Ak.toks.2 H330 Ak.toks.3 H311 Ak.toks.3 H301 Ozlj.oka 1 H318 Nagriz.koža 1 H314 Derm.senz.1A H317 Ak.toks.vod. okol.1 H400 (M=100) Kron.toks.vod.okol.1 H410 (M=100) EUH 071 Specifične granične koncentracije: Derm.senz.1A; H317 C ≥ 0,0015 % Inhalacija ATE = 0,27 mg/l (prašina/aerosol) Dermalno: ATE = 311 mg/kg tt Oralno: ATE = 125 mg/kg tt |
| ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI |
| 4.1. | Opis mjera prve pomoći |
|  | Opće napomene: | Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar.Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do modrica i prisutnost krvi u izmetu ili mokraći. Antidot: Vitamin K1 primijenjen samo od strane medicinskog osoblja.Odmah potražiti liječničku pomoć. ​ |
|  | Nakon udisanja: | S obzirom na formulaciju pripravka,izloženost udisanjem nije vjerojatna. Ako se udiše: Premjestiti osobu na svježi zrak i smjestiti ju u položaj koji olakšava disanje. Dati kisik ili umjetno disanje ako je potrebno. Potražite liječnički savjet/pmoć. |
|  | Nakon dodira s kožom: | Skinuti kontaminiranu odjeću. Oprati zahvaćene dijelove tijela s puno vode,te potom oprati sa sapunom i vodom. Kod pojave jakih simptoma ili ako simptomi traju dulje vremena nakon pranja, potražiti pomoć liječnika. |
|  | Nakon dodira s očima: | Čistim prstima držati kapke otvorenima te isprati oči većom količinom vode najkraće 15 minuta. Ako osoba nosi kontaktne leće, nakon 5 minuta ispiranja očiju, izvaditi kontaktne leće i zatim nastaviti ispirati oko. Potražiti savjet liječnika. |
|  | Nakon gutanja: | Osobi u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ako je osoba pri svijesti, isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti liječničku pomoć,te ponijeti liječniku spremnik proizvoda ili etiketu. |
|  | Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć: | Osobe koje pružaju prvu pomoć trebaju nositi odgovarajuću zaštitnu opremu kod pružanja prve pomoći (vidi pododjeljak 8.2.) |
| 4.2. | Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni |
|  | Ozbiljnost simptoma će varirati u ovisnosti o koncentraciji te duljini izloženosti. |
|  | Nakon udisanja: | S obzirom na oblik pripravka,ne očekuje se da će doći do udisanja. |
|  | Nakon dodira s kožom: | Može izazvati alergijsku reakciju na koži. |
|  | Nakon dodira s očima: | Moguće nadraživanje očiju |
|  | Nakon gutanja: | Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do modrica i prisutnost krvi u izmetu ili mokraći. |
| 4.3. | Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom |
|  | Liječiti simptomatski.Izloženu osobu zadržati na promatranju. Savjeti za liječnike: Brodifakum je indirektni antikoagulant. Fitomenadion, vitamin K, je antidot.Odrediti protrombinsko vrijeme najduže18 sati od konzumacije. Ukoliko je povišeno,davati vitamin K1 dok se protrombinsko vrijeme ne normalizira. Nastaviti određivanje protrombinskog vremena dva tjedna nakon povlačenja antidota i nastaviti liječenje ukoliko se u tom periodu dogodi povišenje. |
| ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA |
| 5.1. | Sredstva za gašenje |
|  | Prikladna sredstva: | Ugasiti pjenom otpornom na alkohol, ugljičnim dioksidom, suhim prahom ili vodenom maglom |
|  | Neprikladna sredstva: | Ne koristiti izravni vodeni mlaz |
| 5.2. | Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese Nisu poznati |
|  | Opasni produkti gorenja: | Štetni plinovi ili pare |
| 5.3. | Savjeti za gasitelje požara |
|  | Kontrolirati otjecanje vode zadržavanjem i držanjem izvan kanalizacije i vodotoka. Zaštita tijekom gašenja požara : Ništa ne poduzimati bez odgovarajuće zaštitne opreme. Posebna zaštitna oprema za vatrogasce:Nositi samostalni uređaj za disanje i odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća za vatrogasce u skladu s europskim standardom HRN EN469 (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice) pružit će osnovnu razinu zaštite od kemijskih nezgoda |
| ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| 6.1. | Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja |
| 6.1.1. | Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje |
|  | Zaštitna oprema: | Koristiti zaštitnu opremu iz odjeljka 8. |
|  | Postupci sprječavanja nesreće: | Omogućiti dobru ventilaciju. Nositi zaštitnu opremu. Ne udisati prašinu.Izbjegavati kontakt s očima i kožom.Provoditi zaštitne mjere navedene u odjeljcima 7 i 8. |
|  | Postupci u slučaju nesreće: | Osigurati dobru ventilaciju. Provoditi mjere navedene u odjeljku 6.3. |
| 6.1.2. | Za interventno osoblje: |
|  | Nositi zaštitnu opremu iz odjeljka 8. Dati na uvid STL. |
| 6.2. | Mjere zaštite okoliša: |
|  | Spriječiti unošenje/ulazak sredstva i kontaminirane vode nastale kod čišćenja i/ili gašenja u tlo, površinske vode ili odvode. Divlji sisavci i ptice su rizične ugrožene skupine,ukoliko se proizvod ne koristi sukladno etiketi i uputi za uporabu. |
| 6.3. | Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje |
| 6.3.1. | Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje: | Čistom lopatom staviti materijal u suhi spremnik te pokriti bez pritiskanja. |
| 6.3.2. | Za čišćenje: | Mehanički sakupiti rasuto sredstvo (lopatom, metlom). Mjesto onečišćenja oprati vodom i deterdžentom. Počišćeni sadržaj odložiti u prigodne zatvorene spremnike za zbrinjavanje otpada. |
| 6.3.3. | Ostale informacije: | Ambalažu i ostatke proizvoda predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaštenim od Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. |
| 6.4. | Uputa na druge odjeljke |
|  | Provoditi zaštitne mjere navedene u odjeljcima 8 i 13 |
| ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE |
| 7.1. | Mjere opreza za sigurno rukovanje |
| 7.1.1. | Mjere zaštite |
|  | Mjere za sprječavanje požara: | Pobrinuti se za dobru prozračenost skladišta i radnog prostora. |
|  | Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: | Osigurati dobru ventilaciju,nositi osobnu zaštitnu opremu sukladno propisanim mjerama zaštite. |
|  | Mjere zaštite okoliša: | Sredstvo se mora skladištiti pod ključem i čuvati u dobro zatvorenoj i originalnoj ambalaži s originalnom etiketom. Ostatke sredstva se ne smije bacati u kanalizaciju ili vode |
|  | Ostale mjere: | - |
| 7.1.2. | Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu |
|  | Pročitati i slijediti preporuke proizvođača. Nositi zaštitnu odjeću kako je opisano u Odjeljku 8.Držati podalje od hrane, pića i hrane za životinje.Držati spremnik dobro zatvoren kad se ne koristi.Za vrijeme rada ne jesti,piti,niti pušiti. Oprati odmah onečišćenu kožu. Skinuti kontaminiranu odjeću. Kontaminiranu odjeću oprati prije ponovne uporabe |
| 7.2. | Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti |
|  | Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: | Skladištiti pod ključem. Skladištiti na suhom mjestu, u hladnom i dobro zračenom prostoru. Spremnici sa sredstvom moraju biti čvrsto zatvoreni. |
|  | Materijali za spremnike: | Skladištiti samo u originalnoj ambalaži proizvođača. |
|  | Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike: | Čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži. |
|  | Savjeti za opremanje skladišta: | Osigurati na radnom mjestu mogućnost brzog pristupa ispiranju očiju i kože vodom (slavine, fontanice, tuševi i sl.) |
|  | Ostali podaci o uvjetima skladištenja: | Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, van dohvata djece. Skladištiti dalje od izvora topline,u dobro ventiliranom prostoru. |
| 7.3. | Posebna krajnja uporaba ili uporabe |
|  | Preporuke: | Opisano u odjeljku 1.2 |
|  | Posebna rješenja za industrijski sektor: | - |
| ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA |
| 8.1. | Nadzorni parametri |
| Tvar | CAS broj | Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI) | Biološke granične vrijednosti | Pravna osnova |
|  |  | ppm | mg/m3 |  |  |
| propan-1,2-diol propilen glikol | 57-55-6 | 150 | 474 (ukupno pare i čestice) 10 (samo čestice) | - | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) |
| Naziv tvari: |  |
| EC broj: |  | CAS broj: |  |  |
| DNEL |
| Industrijski |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| Inhalacijski | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| Dermalno | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: |  |
| Korisnički |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| Inhalacijski | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| Dermalno | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| PNEC |
| Zaštićeni cilj u okolišu | PNEC |
| Slatka voda | Nema podataka. |
| Slatkovodni sedimenti | Nema podataka. |
| Morska voda | Nema podataka. |
| Morski sedimenti | Nema podataka. |
| Hranidbeni lanac | Nema podataka. |
| Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda | Nema podataka. |
| Tlo (poljoprivredno) | Nema podataka. |
| Zrak | Nema podataka. |
| 8.2. | Nadzor nad izloženošću |
| 8.2.1. | Odgovarajući upravljački uređaji |
|  | Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe: | Osigurati primjerenu ventilaciju.Prati ruke po završetku rada.Proizvod držati podalje od hrane i pića.Tijekom rukovanja s proizvodom ne jesti,ne piti i ne pušiti. Koristiti zaštitnu opremu. Vidi odjeljak 8. |
|  | Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: | - |
|  | Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: | Redovno čišćenje radnog prostora, opreme i zaštitne odjeće.Kontaminiranu odjeću oprati prije ponovne uporabe. |
|  | Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: | Primjerena opća ventilacija.Pridržavati se svih ograničenja profesionalne izloženosti za proizvod ili njegove sastojke |
| 8.2.2. | Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema |
| 8.2.2.1. | Zaštita očiju/lica: | Izbjegavati kontakt s očima.Nositi zaštitne naočale (HRN EN ISO 16321-1) |
| 8.2.2.2. | Zaštita kože |
|  | Zaštita ruku: | Zaštitne rukavice (HRN EN ISO 374) od nitrilne gume (onečišćene rukavice obavezno zamijeniti novim). |
|  | Zaštita ostalih dijelova tijela: | Zaštitna odjeća (HRN EN 13034) i zaštitna obuća (HRN EN 13832) |
| 8.2.2.3. | Zaštita dišnog sustava: | Osigurati dostatnu ventilaciju.U slučaju prašenja,koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149) |
| 8.2.2.4. | Toplinske opasnosti: | - |
| 8.2.3. | Nadzor nad izloženošću okoliša |
|  | Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi: | Držati spremnike čvrsto zatvorenim kada nisu u uporabi.Izbjegavati ispuštanje u okoliš. |
|  | Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: | Primjerena dobra opća ventilacija |
| ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA |
| 9.1. | Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima |
|  |  | Vrijednost | Metoda |
|  | Agregatno stanje: | Kruto,zrna žitarica |  |
|  | Boja: | ljubičasta |  |
|  | Miris/prag mirisa: | neznatan |  |
|  | Talište/ledište: | Nema podataka |  |
|  | Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja: | Nema podataka |  |
|  | Zapaljivost: | Nije zapaljivo |  |
|  | Donja i gornja granica eksplozivnosti: | Nije primjenjivo |  |
|  | Plamište: | Nije primjenjivo |  |
|  | Temperatura samozapaljenja: | Nije primjenjivo |  |
|  | Temperatura raspadanja: | Nema podataka |  |
|  | pH: | Nema podataka |  |
|  | Kinematička viskoznost: | Nije primjenjivo |  |
|  | Topljivost(i): | Nema podataka |  |
|  | Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow): | Nema podataka |  |
|  | Tlak pare: | Nema podataka |  |
|  | Gustoća i/ili relativna gustoća: | Nema podataka |  |
|  | Relativna gustoća pare: | Nije primjenjivo |  |
|  | Svojstva čestica: | Nema podataka |  |
| 9.2. | Ostale informacije |
| ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST |
| 10.1. | Reaktivnost: | Pod normalnim uvjetima uporabe i skladištenja proizvod je stabilan |
| 10.2. | Kemijska stabilnost: | Stabilan pod preporučenim uvjetima skladištenja (temp.,uporaba) |
| 10.3. | Mogućnost opasnih reakcija: | Pod normalnim uvjetima uporabe,nisu poznati. |
| 10.4. | Uvjeti koje treba izbjegavati: | Pod normalnim uvjetima uporabe i skladištenja,nisu poznati(vidjeti odjeljak 7.) |
| 10.5. | Inkompatibilni materijali: | Nisu poznati |
| 10.6. | Opasni proizvodi raspadanja: | Pod normalnim uvjetima uporabe i skladištenja,ne očekuje se nastanak proizvoda raspadanja |
| ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 11.1. | Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 |
|  | Akutna toksičnost: Proizvod ne ispunjava kriterije za razvrstavanje |
| Put unosa | Metoda | Organizam | Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese | Vrijeme izlaganja | Rezultat |
| Gutanje: | Nema podataka. | štakor | LD50 22000 mg/kg | Nema podataka. | podatak za propan-1,2-diol/propilen glikol Cas:57-55-6 |
|  | Nema podataka. | štakor | LD50 <5 mg/kg | Nema podataka. | podatak za brodifakum Cas:56073-10-0 |
|  | Nema podataka | štakor | LD50 597 mg/kg | Nema podataka | podatak za 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2- benzizotiazolin-3-on Cas:2634-33-5 |
|  | Nema podataka | štakor | LD50 550 mg/kg | Nema podataka | podatak za oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] Cas:26530-20-1 |
| Dodir s kožom: | Nema podataka. | kunić | LD50 >2000 mg/kg | Nema podataka. | podatak za propan-1,2-diol/propilen glikol Cas:57-55-6 |
|  | Nema podataka. | štakor | LD50 7,48 mg/kg | Nema podataka. | podatak za brodifakum Cas:56073-10-0 |
|  | Nema podataka | štakor | LD50 >2000 mg/kg | Nema podataka | podatak za 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2- benzizotiazolin-3-on Cas:2634-33-5 |
|  | Nema podataka | kunić | LD50 >2000 mg/kg | Nema podataka | podatak za oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] Cas:26530-20-1 |
| Udisanje: | Nema podataka. | štakor | LC50 > 317042 mg/l (prašina/magla) | 4 sata | podatak za propan-1,2-diol/propilen glikol Cas:57-55-6 |
|  | Nema podataka. | štakor | LC50 3,05 µg/l | Nema podataka. | podatak za brodifakum Cas:56073-10-0 |
|  | Nema podataka | štakor | LC50 0.76 mg/l (prašina/magla) | 4 sata | podatak za oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] Cas:26530-20-1 |
|  | Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ): |
|  | Specifični učinci | Izloženi organ | Napomena |
| Gutanje: | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| Dodir s kožom: | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
| Udisanje: | Nema podataka. | Nema podataka. | Nema podataka. |
|  | Opasnost od aspiracije: | Nije primjenjivo,krutina. |
|  | Nadraživanje i nagrizanje: |
|  | Trajanje izlaganja | Organizam | Evaluacija | Metoda | Napomena |
| Nagrizanje / nadraživanje kože: | - | - | - | - | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
| Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju: | - | - | - | - | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Preosjetljivost |
| Dodir s kožom: | Može uzrokovati alergijsku kožnu reakciju |
| Udisanje: | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike |
| Gutanje: | Vidi pododjeljak 4.2. |
| Dodir s kožom: | Vidi pododjeljak 4.2. |
| Udisanje: | Vidi pododjeljak 4.2. |
| Dodir s očima: | Vidi pododjeljak 4.2. |
|  | Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična) |
|  | Doza | Trajanje izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Subakutno na usta | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Subakutno kožom | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Subakutno udisanjem | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Subkronično na usta | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Subkronično kožom | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Subkronično udisanjem | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Kronično na usta | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Kronično kožom | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Kronično udisanjem | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP): |
|  | Specifični učinci | Izloženi organ | Napomena |
| Subakutno na usta | - | - | Nema podataka. |
| Subakutno kožom | - | - | Nema podataka. |
| Subakutno udisanjem | - | - | Nema podataka. |
| Subkronično na usta | - | - | Nema podataka. |
| Subkronično kožom | - | - | Nema podataka. |
| Subkronično udisanjem | - | - | Nema podataka. |
| Kronično na usta | - | - | Nema podataka. |
| Kronično kožom | - | - | Nema podataka. |
| Kronično udisanjem | - | - | Nema podataka. |
| H373 Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. |
|  | CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost) |
|  | Karcinogenost: | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Mutagenost in-vitro: | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Genotoksičnost: | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Mutagenost in-vivo: | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Mutageni učinak na spolne stanice: | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Reproduktivna toksičnost: | Na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje |
|  | Ukupna evaluacija CMR svojstava: | Nema podataka |
| 11.2. | Informacije o drugim opasnostima |
| 11.2.1. | Svojstva endokrine disrupcije: |
|  | Ne sadrži tvari koje su endokrini disruptori |  |
| 11.2.2. | Ostale informacije: |
|  | - |
| ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 12.1. | Toksičnost |
| Akutna toksičnost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Ribe | LC50 = 0,042 mg/l | 96 sati | riba | - | - | podatak za brodifakum |
|  | LC50 = 0,74 mg/l | 96 sati | riba | - | - | podatak za 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2- benzizotiazolin-3-on Cas:2634-33-5 |
|  | LC50 = 0,18 mg/l | 96 sati | riba | - | - | podatak za oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] Cas:26530-20-1 |
|  | LC50 = 0,047 mg/l | 96 sati | riba | - | - | podatak za oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] Cas:26530-20-1 |
| Rakovi | EC50 = 0,25 mg/l | 48 sati | Daphnia | - | - | podatak za brodifakum |
|  | EC50 = 2,44 mg/l | 48 sati | Crustacea | - | - | podatak za 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2- benzizotiazolin-3-on Cas:2634-33-5 |
|  | EC50 = 0,32 mg/l | 48 sati | Crustacea | - | - | podatak za oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] Cas:26530-20-1 |
| Alge/vodene biljke | IC50= 0,084 mg/l | 72 sata | Alge | - | - | podatak za oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] Cas:26530-20-1 |
| Ostali organizmi |  |  |  |  |  |  |
| Kronična toksičnost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Ribe | - | - | - | - | Nema podataka |
| Rakovi (Daphnia) | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Alge/vodene biljke | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Ostali organizmi | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.2. | Postojanost i razgradivost |
|  | Abiotička razgradnja |
|  | Vrijeme polurazgradnje | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Morska voda | - | - | - | - |
| Slatka voda | - | - | - | - |
| Zrak | - | - | - | - |
| Tlo | - | - | - | - |
|  | Biorazgradnja |
| % razgradnje | Vrijeme (dani) | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.3. | Bioakumulacijski potencijal |
|  | Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow) |
| Vrijednost | Koncentracija | pH | °C | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| - | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Faktor biokoncentracije (BCF) |
| Vrijednost | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Kronična ekotoksičnost |
| Vrijednost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Kronična toksičnost na ribama | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia) | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.4. | Pokretljivost u tlu |
|  | Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu: |
|  | Površinska napetost: |
|  | Vrijednost | °C | Koncentracija | Metoda | Napomena |
|  | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Adsorpcija/desorpcija |
| Transport | A/D koeficijent Henryjeva konst. | log Pow | Hlapljivost | Metoda | Napomena |
| Tlo-voda | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Voda-zrak | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Tlo-zrak | - | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.5. | Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB |
|  | Nema podataka |
| 12.6. | Svojstva endokrine disrupcije |
|  | Ova smjesa ne sadrži tvari za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u skladu sa kriterijima navedenima u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 i Uredbi Komisjie (EU) 2018/605. |
| 12.7. | Ostali štetni učinci |
|  | Nema podataka |
| ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE |
| 13.1. | Metode obrade otpada |
| 13.1.1. | Odlaganje proizvoda/ambalaže: |
|  | U skladu s nacionalnim zakonodavstvom predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. |
| 13.1.2. | Ključni broj otpada: |
|  | za ostatke proizvoda: 16 03 05* - organski otpad koji sadrži opasne tvari za ambalažu: 15 01 10* - ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima |
| 13.1.3. | Načini obrade otpada: |
|  | Nema podataka |
| 13.1.4. | Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju: |
|  | Ne izlijevati/bacati u kanalizaciju |
| 13.1.5. | Ostale preporuke za odlaganje: |
|  | Predati na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi za sakupljanje opasnog otpada |
| 13.1.6. | Relevantni propisi: |
|  | Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Pravilnik o gospodarenju otpadom (81/20), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015;78/16;116/17;14/20) i Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2015). |
| ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU |
|  | Kopneni prijevoz cestama (ADR) – nema ograničenja |
| 14.1. | UN broj ili identifikacijski broj: | - |
| 14.2. | Ispravno otpremno ime prema UN-u: | - |
| 14.3. | Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | - |
| 14.4. | Skupina pakiranja: | - |
| 14.5. | Opasnosti za okoliš: | - |
| 14.6. | Posebne mjere opreza za korisnika: |  |
|  | Kopneni prijevoz željeznicom (RID)-nema ograničenja |
| 14.1. | UN broj ili identifikacijski broj: | - |
| 14.2. | Ispravno otpremno ime prema UN-u: | - |
| 14.3. | Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | - |
| 14.4. | Skupina pakiranja: | - |
| 14.5. | Opasnosti za okoliš: | - |
| 14.6. | Posebne mjere opreza za korisnika: | - |
|  | Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (A-DN)- nema ograničenja |
| 14.1. | UN broj ili identifikacijski broj: | - |
| 14.2. | Ispravno otpremno ime prema UN-u: | - |
| 14.3. | Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | - |
| 14.4. | Skupina pakiranja: | - |
| 14.5. | Opasnosti za okoliš: | - |
| 14.6. | Posebne mjere opreza za korisnika: | - |
|  | Prijevoz morem (IMDG) –nema ograničenja |
| 14.1. | UN broj ili identifikacijski broj: | - |
| 14.2. | Ispravno otpremno ime prema UN-u: | - |
| 14.3. | Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | - |
| 14.4. | Skupina pakiranja: | - |
| 14.5. | Opasnosti za okoliš: | - |
| 14.6. | Posebne mjere opreza za korisnika: | - |
| 14.7. | Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a: | - |
|  | Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)- nema ograničenja |
| 14.1. | UN broj ili identifikacijski broj: | - |
| 14.2. | Ispravno otpremno ime prema UN-u: | - |
| 14.3. | Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | - |
| 14.4. | Skupina pakiranja: | - |
| 14.5. | Opasnosti za okoliš: | - |
| 14.6. | Posebne mjere opreza za korisnika: | - |
| Dodatne informacije: | - |
| ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA |
| 15.1. | Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu |
|  | EU uredbe |
|  | Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi |
|  | Autorizacije: |  |
|  | Ograničenja: |  |
|  | Ostale EU uredbe: | Uredba (EU) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH); Uredba (EU) br. 453/2010 (novi prilog II REACH-a); Uredba (EU) br. 1272/2008 (CLP), Uredba (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda |
|  | Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): |
|  | Nacionalna regulativa: | Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Zakon o kemikalijama (NN18/13;115/18;37/20), Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu,graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/21) Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015;78/16;116/17;14/20) i Pravilnik o katalogu otpada (NN, br.90/2015). |
| 15.2. | Procjena kemijske sigurnosti |
|  | Nije potrebna |
| ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE |
| 16.1. | Navođenje promjena: | Usklađivanje obrasca sa Uredbom Komisije (EU) 2020/878 |
| 16.2. | Skraćenice: | Repr.1A - Reproduktivna toksičnost, 1.A kategorija opasnosti Ak.toks.1 - Akutna toksičnost, 1.kategorija opasnosti Ak.toks.2 - Akutna toksičnost, 2.kategorija opasnosti Ak.toks.3 - Akutna toksičnost, 3.kategorija opasnosti Ak.toks.4 - Akutna toksičnost, 4.kategorija opasnosti TCOP 1 - Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje, 1. kategorija opasnosti Nadraž.koža 2 - Nadražujuće za kožu, 2. kategorija opasnosti Nagriz.koža 1-Nagrizajuće za kožu,1.kategorija opasnosti Ozlj.oka 1 - Teška ozljeda oka, 1. kategorija opasnosti Ak.toks.vod. okol.1 - Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija Kron.toks.vod.okol.1 - Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija Derm. senz. 1 – preosjetljivost kože, 1. kategorija |
| 16.3. | Ključna literatura i izvori podataka: | Izvorni SDS tvrtke PelGar International Ltd,United Kingdom, originalnog trg.imena Vertox 25 whole wheat bait,od 11.10.2022.,izdanje 1.0 CLP Prilozi I,II,III,V,VI;VII Prethodno izdanje STL-a uvedeno u registar kemikalija pod klasom: 351-01/20-10/1; ur. broj: 381-10-102-20-6711 od 11.11.2020. |
| 16.4. | Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP |
| Razvrstavanje prema CLP-u | Postupak razvrstavanja |
| 16.5. | Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst) |
|  | H: | H302 H314 H315 H317 H318 H300 H301 H310 H311 H330 H360D H372 H373 H400 H410 | Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Nadražuje kožu. Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka. Smrtonosno ako se proguta. Otrovno ako se proguta. Smrtonosno u dodiru s kožom. Otrovno u dodiru s kožom. Smrtonosno ako se udiše. Može naškoditi nerođenom djetetu. Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti Vrlo otrovno za vodeni okoliš. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. |
| 16.6. | Savjeti za uvježbavanje: |  |
| 16.7. | Daljnje obavijesti: |  |

PRILOG: Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti